## Slide 1
قوارير الإطفاء
التعريف
هي قوارير محكمة الغلق تحتوي على مادة إطفاء، تدفع تحت تأثير ضغط داخلي.
تستعمل لإطفاء بداية حريق ويمكن أن تكون محمولة أو مجرورة وتختلف حسب نوعية الصنع وتشتغل بـ:
الثقب
القلب
تصريف الغاز
تعلق بالممرات والمخازن والمكاتب والمحولات والخزائن الكهربائية... ظاهرة للعيان وعلى علو لا يزيد عن 1.20 متر.

## Slide 2
الأنواع
قارورة إطفاء ماء رذاذي
هذه القارورة صالحة لإخماد بداية حريق النار اليابسة
تشتغل هذه القارورة بالثقب
يكتب بكل قارورة نوعها وزنها ومكان صنعها ورقمها وكيفية الإطفاء
- نزع مسمار الامان
- الضغط علي مقبض التشغيل
- توجيه القاذف نحو قاعدة النار
قاعدة النار
ملاحظـــة
يقع تعمير هذه القارورة بعد كل استعمال
يمنع استعمالها لإخماد النار الكهربائية

## Slide 3
قارورة إطفاء رغوة الكميائية
هذه القارورة صالحة لإخماد بداية حريق النار السائلة
تشتغل هذه القارورة بالقلب
يكتب بكل قارورة نوعها وزنها ومكان صنعها ورقمها وكيفية الإطفاء
- نزع مسمار الأمان
- فتح حنفية التشغيل
- قلب القارورة إلى أسفل مرتين على الأقل
- استعمال نقطة واحدة بعد خروج مادة الإطفاء
- فتح منفذ خروج المادة في اتجاه النار
ملاحظـــة
يقع تعمير هذه القارورة بعد كل استعمال
قارورة إطفاء بالرغوة

## Slide 4
قارورة إطفاء مسحوق جاف
يكتب بكل قارورة نوعها وزنها ومكان صنعها ورقمها وكيفية الإطفاء
هذه القارورة صالحة لإخماد بداية حريق النار الغازية
والكهربائية أقل 1000فولت
تشتغل هذه القارورة بالثقب
- نزع مسمار الامان
- الضغط علي مقبض التشغيل
- توجيه القاذف نحو قاعدة النار
قاعدة النار
ملاحظـــة
يقع تعمير هذه القارورة بعد كل استعمال

## Slide 5
قارورة إطفاء ثاني أكسيد الكربون
يكتب بكل قارورة نوعها وزنها ومكان صنعها ورقمها وكيفية الإطفاء
هذه القارورة صالحة لإخماد بداية حريق جميع أنواع النار وخاصة
النار الكهربائية
تشتغل هذه القارورة بتصريف الغاز
- نزع مسمار الامان
- الضغط علي مقبض التشغيل بصفة غير منتضمة
- توجيه القاذف نحو قاعدة النار
ملاحظـــة
1 يقع استعمال هذه القارورة حتى نفاذها
2 يمنع استعمالها في الأماكن المغلقة ولا يوجد بها تهوئة
قاعدة النار

## Slide 6
1 -- توضع هذه القوارير بعيدا عن الرطوبة والحرارة
2 -- لاتستخدم لتعليق الادباش أو أشياء أخرى
3-- يجب تفقدها دوريا مرة في سنة على الأقل
4 – يكون المتدخل في نفس مستوى النار أوأعلى بقليل
5 – ترك مسافة بين المتدخل والنار (0.5 الى02 م)
6 – توفير العدد الكافي من القوارير لمجابهة الحريق
7 – التفكير في منفذ للخروج عند الحاجة
نصائح هـــامـــــة

## Slide 7
جدول بياني
 | الماء | الرغوة | المسحوق الجاف | ثاني أكسيد الكربون
النار اليابسة | + | + | + | +
النار السائلة | - | + | + | +
النار الغازية | - | - | + | +
نار المعادن | - | - | + | +
نار الكهرباء | - | - | + | +
أنجع طريقة تغطيتها بالرمل أو بالتراب