## Slide 1: Rapport de test HRD
Date | Qté totale testée | Total Qté Nok | % Total | Recharge | Scrap | % Recharge | % Scrap
23 mars | 1166 | 141 | 12,1% | 73 | 34 | 6,3% | 2,9%
24 mars | 1169 | 158 | 13,5% | 84 | 37 | 7,2% | 3,2%
25 mars | 1206 | 130 | 10,8% | 36 | 50 | 3,0% | 4,1%
26 mars | 23 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0,0%
28 mars | 1124 | 79 | 7,0% | 9 | 59 | 0,8% | 5,2%
29 mars | 1210 | 125 | 10,3% | 14 | 54 | 1,2% | 4,5%
30 mars | 1050 | 178 | 17,0% | 22 | 30 | 2,1% | 2,9%
Total | 6948 | 811 | 11,7% | 238 | 264 | 3,4% | 3,8%
Chart: 
| 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | Total
% Recharge | 0.062607 | 0.071856 | 0.029851 | 0 | 0.0080071 | 0.01157 | 0.020952 | 0.034254
Chart: 
| 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | Total
% Scrap | 0.02916 | 0.031651 | 0.041459 | 0 | 0.052491 | 0.044628 | 0.028571 | 0.037997
Complément de charge |  |  | 
Date | Qté totale | Qté Recharge | % Recharge
33-M10 PM SP 5/5 Premuim | 31 | 6 | 19,35%
46-M15 PMSP 11/12 Jumbo S/MF | 108 | 6 | 5,56%
12-L3 PB 7/7 S3 /EUF | 141 | 4 | 2,84%
32-M10 PM 5/5 Power | 153 | 2 | 1,31%
45-M15 PMSP 9/10 Jumbo | 257 | 3 | 1,17%
2-L1 PB 4/4 Power | 124 | 1 | 0,81%
Taux de défauts par type de batterie |  |  | 
Batterie | Qté totale | Qté Nok | %
10-L3 PB 6/6 Power /MF | 102 | 10 | 9,8%
32-M10 PM 5/5 Power | 153 | 6 | 3,9%
2-L1 PB 4/4 Power | 124 | 3 | 2,4%
46-M15 PMSP 11/12 Jumbo S/MF | 108 | 2 | 1,9%
45-M15 PMSP 9/10 Jumbo | 257 | 4 | 1,6%
12-L3 PB 7/7 S3 /EUF | 141 | 2 | 1,4%
27-D26 PM 5/6 Premuim | 216 | 2 | 0,9%
Pareto par type de défaut | 
Défaut | Nbre de défauts
Error Icca min | 60
Error Icca max | 49
ΔU bigger than setting | 43
Error HRDV min | 34
Error OCV min | 20
Error R internal Max | 10
Current out of limit | 12
Error HRDV max | 7
Reverse polarity | 3
Moyenne tension batterie par jour |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 23 Mars | 24 Mars | 25 Mars | 26 Mars | 28 Mars | 29 Mars | 30 Mars | Moyenne par Type
Moyenne par jour | 12,72 | 12,75 | 12,76 | 12,77 | 12,77 | 12,78 | 12,75 | 12,76
Moyenne tension par type | 
Type | Moyenne par Type
10-L3 PB 6/6 Power /MF | 12,75
17-L5 PB 8/8 Power/MF | 12,73
19-L5 PB 9/9 S5 | 12,66
27-D26 PM 5/6 Premuim | 12,74
2-L1 PB 4/4 Power | 12,77
32-M10 PM 5/5 Power | 12,72
33-M10 PM SP 5/5 Premuim | 12,73
34-M11 PM 7/7 Power | 12,78
36-M11 PM 7/8 Premuim | 12,69
38-M12 PM 7/7 Power | 12,73
3-L1 PB 4/5 Premuim/SMF | 12,75
42-M14 PMSP 8/9 Jumbo | 12,71
44-M15 PMSP 9/9 Libye | 12,72
45-M15 PMSP 9/10 Jumbo | 12,77
46-M15 PMSP 11/12 Jumbo S/MF | 12,79
48-M16 PMsp 12/13 Jumbo | 12,77
4-L1 PB 5/5 S1 | 12,77
51-L6 PB 10/10 | 12,76
6-L2 PB 5/5 Power/SMF | 12,78
9-L3 PB 5/6 Libye | 12,76
8-L2 PB 6/6 S2 | 12,78
7-L2 PB 5/6 Premuim /L2S | 12,77
11-L3 PB 6/7 Premuim /SMF | 12,79
31-HD10 PMT 5/6 HD | 12,74
12-L3 PB 7/7 S3 /EUF | 12,74
Moyenne par jour | 12,76